4734E普通型楼栋放大器(单模块推挽输出)

- 功能特点和用途

4734放大器正向采用philips放大模块，反向为通过型或放大型，采用优质的铝合金拉伸外壳，轻便美观，性能优越，非常适合用在CATV干线或支干线末端作为室内型双向楼栋放大器。

二、原理框图

- 技术指标

| 项 目 | 下行传输通道 | 上行传输通道 |
| --- | --- | --- |
|  |  | RP | RA19 |
| 频率范围 | (MHz) | 87～750 / 87～860/87～1000 | 5～65* | 5～65* |
| 标称增益 | (dB) | 30 | -4 | 19 |
| 最小满增益 | (dB) | ≥30 | - | ≥19 |
| 带内平坦度 | (dB) | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 |
| 反射损耗 | (dB) | ≥16 | ≥14 | ≥14 |
| 标称输出电平 | (dBμV) | 102 | - | - |
| 最大输出电平 | (dBμV) | - | - | ≥110 |
| 噪声系数 | (dB) | ≤8 | - | ≤10 |
| 增益调节范围 | (dB) | 1～20dB连续可调 | 1～20dB连续可调 |
| 斜率调节范围 | (dB) | 1～20dB连续可调 | 1～20dB连续可调 |
| 载波复合三次差拍比 | (dB) | ≥63/62/61 | - |
| 载波复合二次差拍比 | (dB) | ≥62/61/60 | - |
| 载波二阶互调比 | (dB) | - | ≥52 |
| 增益稳定度 | (dB) | ±1.0 | ±1.0 |
| 输入测试口电平 | (dB) | -20±1（相对于模块输入电平） |
| 输出测试口电平 | (dB) | -20±1（相对于输出口电平） |
| 信号交流声比 | (dB) | ＜2 |
| 特性阻抗 | (Ω) | 75 |
| 耐冲击电压 | (KV) | 5（10/700μs） |
| 供电电压 | (V) | 220VAC单独供电 |
| 外形尺寸 | (mm) | 202×132×52 |
| 重量 | (Kg) | 1.2 |
| 注：*频率分割有30/47、40/52、40/65、65/87四种规格。 |

四、使用注意事项

a) 4734为不防水楼栋放大器，安装时须避免雨水淋洒。

b) 使用前，用一字螺丝批将可调均衡器，可调衰减器的调节旋钮沿逆时针旋到底，使放大器的增益最小，斜率最大。然后，接上相应电缆线和220V电压，用适当的仪器（如场强仪或频谱仪等）监测输入

测试口电平，调节可调均衡器使输出口各频道的信号电平尽可能平坦，再调节可调衰减器，使输出口电平（测试口电平+20dB)符合标称输出电平。

c) 使用中应避免放大器过载和各频道信号电平起伏过大现象，以免引起可能的谐波干扰或互调干扰等不良现象，一般情况，经衰减器、均衡器调整后，进入放大器模块信号电平应在70～76dBμV之间。

d) 随机配有2个即熔式0.5 A保险丝，如遇保险丝烧坏，指示灯不亮，请用随机保险丝或符合规格的保险丝更换，如遇其它机器故障，请及时与我公司联系，勿自行打开修理。

五、订购指南