4742环形变压器型干线供电器

- 功能特点和用途

4742系列馈电电源是为CATV系统专门设计的高可靠性、多功能、自动控制型电源。可满足CATV系统各类用户不同需求。生产量大，故障率小，是用户信得过的产品。

1、采用漏磁小、产热少，噪声低，效率高的高性能环形变压器。

2、金属外壳，优良的屏蔽与散热。

3、具有短路及过载自动切断保护功能，且指示灯报警。

4、自动或手动恢复供电。

5、翻盖面板设计，操作方便。

6、带输出电流显示。

7、避雷设计，可防高压损坏。

8、额定功率余量大，工作噪声低。

- 技术指标

| 型号 | 4742□-3A | 4742□-6A | 4742□-10A | 4742□-15A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 (V) | 220±20% | 220±20% | 220±20% | 220±20% |
| 标称输出电压 (V) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最大工作电流 (A) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 过载保护电流 (A) | 4.0 | 7.5 | 13 | 18 |
| 保护动作时间 (ms) | ＜300 | ＜300 | ＜300 | ＜300 |
| 延迟恢复时间 (S) | 40～80 | 40～80 | 40～80 | 40～80 |
| 尺寸 (mm) | 265×185×210 | 265×185×210 | 318×210×246 | 318×210×246 |
| 重量 (Kg) | 10 | 14 | 15 | 16 |

三、操作说明

1）供电器开上盖

首先将锁紧上盖的螺钉拧松，将上盖往顶盖方向推，向上掀起上盖的同时将上盖向前面板方向	拉；继续上翻直到卡位。

2）供电器盖上盖

将上盖向上提的同时向内旋转上盖，将上盖往顶盖方向推，直到上盖盖上，将上盖往前面板方	向拉，锁紧螺钉。

四、面板功能使用说明

1）4742E供电器面板功能使用说明

A、供电指示灯：指示60V输出是否正常。

B、KS/F接头：供电器 ～60V/50Hz的低压交流电输出端口。

C、电源线：～220V 50Hz输入电源馈线。

D、电源开关(带电源指示灯):用于接通或关断电源供应器的输入电源。

E、接地块：用于电源供应器保护接地。

F、报警指示灯：当输出过载及短路时该指示灯亮。

G、复位接钮：当输出过载及短路而保护时，用于在外电路故障排除后手动恢复电源工作。如外电路故障没有排除，复位后报警将继续报警，延时约3秒钟切断输出供电。

H、保险管座。

I、电流表或电压表：指示负载（AC）电流值或电压值。

2）4742EJ供电器面板功能使用说明

A、60V输出Ⅱ：AC60V与RF信号共缆输出端口。

B、60V输出Ⅰ：AC60V与RF信号共缆输出端口。

C、供电指示灯Ⅰ：指示～60V输出是否正常。

D、供电指示灯Ⅱ：指示～60V输出是否正常。

E、电源线：～220V 50Hz输入电源馈线。

F、电源开关(带电源指示灯):用于接通或关断电源供应器的输入电源。

G、接地块：用于电源供应器保护接地。

H、报警指示灯：当输出过载及短路时该指示灯亮。

I、复位接钮：当输出过载及短路而保护时，用于在外电路故障排除后手动恢复电源工作。如外电路故障没有排除，复位后报警将继续报警，延时约3秒钟切断输出供电。

J、保险管座。

K、电流表或电压表：指示负载（AC）电流值或电压值。

3）4742J供电器面板功能使用说明

A、60V输出Ⅱ：AC60V与RF信号共缆输出端口。

B、60V输出Ⅰ：AC60V与RF信号共缆输出端口。

C、供电指示灯Ⅰ：指示～60V输出是否正常。

D、供电指示灯Ⅱ：指示～60V输出是否正常。

E、电源线：～220V 50Hz输入电源馈线。

F、电源开关(带电源指示灯):用于接通或关断电源供应器的输入电源。

G、接地块：用于电源供应器保护接地。

H、保险管座。

I、电流表或电压表：指示负载（AC）电流值或电压值。

4）4742供电器面板功能使用说明

A、供电指示灯：指示60V输出是否正常。

B、KS/F接头：供电器 ～60V/50Hz的低压交流电输出端口。

C、电源线：～220V 50Hz输入电源馈线。

D、电源开关(带电源指示灯):用于接通或关断电源供应器的输入电源。

E、接地块：用于电源供应器保护接地。

F、保险管座。

G、电流表或电压表：指示负载（AC）电流值或电压值。

五、安装、使用注意事项

用户在安装时，应当将电源供电器安装牢固，室内台式应当安放平稳；室外壁挂式其挂板应用合适的膨胀螺钉固定好，再将供电器挂在挂板上，并用扳手将固定螺栓拧紧，以防止电源供电器脱落；钢缆吊装式电源供电器的压线块应紧压钢缆，并拧紧固定螺栓，以防止电源供应器从高空落下。

为了安全和减少雷击损坏的可能性，安装好的供电器必须要作好保护接地措施，接地电阻应小于等于4欧姆。

如果条件允许，安装好的供电器应当附加一些防雨、防晒等防护措施，并尽量使供电器通风良好，这样不但可以保证供电器正常工作，而且还可以延长供电器的使用寿命。

在使用的过程中，如果出现机器故障，切勿自行开机修理，请即刻与生产厂家或代理商联系，我们非常乐意为您服务。

- 订购指南