8900型1310nm 光发射机

一、产品概述

1、简介

CATV 1310nm 光发射机是一种应用于有线电视光纤传输网络中的电/光转换设备，其主要功能是将前端的射频信号调制成波长为1310nm的光信号，并将调制后的光信号耦合到光纤光缆中，完成图像、语音、数据的远距离、大面积覆盖传输。

我公司生产的8900系列光发射设备是RF信号控制、光功率控制、温度自动控制及预失真补偿等优异电路与高品质的DFB激光器的完美结合，为高质量地传输 CATV信号提供了最有效的保证。其中8900 Ⅱ型光发射设备带有预失真补偿电路，可在高达862MHz 的频率范围内提供更出色的性能指标。

2、特点

- 选用带光隔离器的高线性、低噪声分布反馈DFB激光器。

- 采用高性能微处理器，进行模块监控和数据交换。

- AGC/MGC控制，拓宽输入信号的动态范围。

- 实时显示控制系统传输设备和激光器的各种工作状态参数。

- 工作状态异常时，以声光告警。

- 性能稳定，性价比高。

3、技术指标

| 光特性 | 光波长 1310±20nm |
| --- | --- |
|  | 光输出功率 4～16mW |
|  | 光接口类型 FC/APC或SC/APC |
|  | 光反射损耗 ≥60dB |
| 射频特性 | 频率范围 47～750MHz（862MHz可选） |
|  | 射频输入阻抗 75Ω |
|  | 射频输入反射损耗 ≥16dB（47～550MHz） ≥14dB（550～862MHz） |
|  | 带内平坦度 ±0.75dB以内（47～550MHz） ±1.0dB以内（550～862MHz） |
|  | 输入信号电平 AGC：75～85dBμV/CH MGC：80～85dBμV/CH（出厂设置） |
|  | 射频监测口电平 -20dB（相对于激光器输入电平） |
| 增益 控制 | MGC增益调节范围 10dB |
|  | AGC增益稳定度 ±1.0dB以内 |
|  | 注:当传输载波数小于15个频道时,只能选择MGC状态工作 |
| 链路特性 | 8900Ⅰ型指标 |
|  | 载波组合二阶差拍比（C/CSO) ≤-60dBc |
|  | 载波组合三阶差拍比（C/CTB) ≤-65dBc |
|  | 发射机型号 光链路损耗预算(dB) 输出功率参考值 |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | 04 | 52.4 | 51.4 | 50.4 |  |  |  |  |  |  | 4-6 mW |
|  | 06 |  | 53.0 | 52.1 | 51.1 | 49.9 |  |  |  |  | 6-8 mW |
|  | 08 |  |  | 52.9 | 51.9 | 51.0 | 49.8 |  |  |  | 8-10 mW |
|  | 10 |  |  |  | 53.1 | 52.0 | 51.1 | 50.0 |  |  | 10-12 mW |
|  | 12 |  |  |  |  | 52.5 | 51.6 | 50.4 | 49.4 |  | 12-13 mW |
|  | 13 |  |  |  |  | 52.9 | 51.8 | 51.0 | 49.9 |  | 13-16 mW |
|  | 16 |  |  |  |  |  | 52.8 | 51.8 | 51.0 | 49.9 | ≥16 mW |
|  | 8900Ⅱ型指标 |
|  | 载波组合二阶差拍比（C/CSO) ≤-62dBc |
|  | 载波组合三阶差拍比（C/CTB) ≤-67dBc |
|  | 发射机型号 光链路损耗预算(dB) 输出功率参考值 |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | 06 | 53.8 | 52.9 | 51.8 | 50.7 | 49.5 |  |  |  |  |  | 4-6 mW |
|  | 08 |  | 54.0 | 53.0 | 52.1 | 50.9 | 49.8 |  |  |  |  | 6-8 mW |
|  | 10 |  |  | 53.8 | 53.0 | 52.0 | 50.9 | 49.7 |  |  |  | 8-10 mW |
|  | 12 |  |  |  | 53.3 | 52.4 | 51.3 | 50.0 |  |  |  | 10-12 mW |
|  | 13 |  |  |  | 53.5 | 52.6 | 51.5 | 50.2 | 49.4 |  |  | 12-13 mW |
|  | 16 |  |  |  |  | 53.1 | 52.0 | 51.0 | 49.9 | 48.8 |  | 13-16 mW |
|  | 20 |  |  |  |  |  | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 49.8 | 48.7 | ≥16 mW |
|  | 备注：1.测试条件为59路 PAL-D信号； 2.在连续波(CW)状态下测得； 3.在光链路中引入分路器对所有型号激光器CNR指标都会改善。 |
| 电源 特性 | 电压输入范围 AC 85～265V |
|  | 电源功耗典型值 25W，最大值35W |
| 机械特性 | 工作温度 0～50OC |
|  | 储存温度 -25～65OC |
|  | 相对湿度 15～95% 不凝结 |
|  | 重量≤3kg |
|  | 外观尺寸(宽×高×深) 482mm×44mm×360mm (19"1U) |

4、工作原理

1） 8900Ⅰ型光发射设备工作原理

8900Ⅰ型光发射设备将输入的 CATV 宽带射频信号经放大、均衡等处理后，送到激光器的调制输入端，以调制半导体激光器的发光强度，而激光器的光输出信号，通过光纤送往远端的光接收机。

为使系统能正常工作，必须对半导体激光器的各种工作参数进行必要的监测，以便及时发现问题。首先要对激光器的光输出功率进行监测。当光输出功率一旦超出预定的正常范围，CPU立即产生报警信号，通知用户及时进行故障处理。另外由于半导体激光器的最佳工作温度为25℃左右，CPU对温度参数进行采集和处理，以判断激光器温度是否超标，并根据具体情况及时通知用户进行相应的处理。

在 CATV 信号的传输过程中，为了实现整个系统的自动电平控制(AGC)，必须引入作为基准的导频信号。

2） 8900Ⅱ型光发射设备工作原理

8900Ⅱ型光发射设备是在8900Ⅰ型的基础上，采用国外带预失真补偿电路的激光器模块生产出来的，它在性能上，特别是在CNR、CSO、CTB这三个指标上都比Ⅰ型设备优越。

二、安装

当您收到设备时， 请先检查外包装， 如发现外包装或设备已经损坏，请保存外包装并通知货运公司和本公司。在取出光发射设备时，应注意防静电，避免静电损坏。

1、注意事项

1)在操作该系列产品时，需注意安全提示，因不遵守安全提示而造成的损坏，本公司将不承担责任；

2)光发射机前面板的钥匙开关置于“ON”的位置后，即有激光输出，应避免光输出口对准人的眼睛，以免对人眼造成伤害；

3)光发射机开机前一定要有良好接地（机箱后背板接地端与大地相接）；

4)应小心连接射频输入头，保证连接的可靠性。特别注意英制接头与公制接头的不一致性；

5)如需使用烙铁焊接时，一定要戴防静电手腕，烙铁必须断电，利用余热进行焊接；

6)当模块需要带电拔插时可将激光器电源断开，防止激光器被损坏。

2、安装与调试

1)把设备在标准机柜上固定好，将设备后面板上的接地点与大地相联；

2)检查供电电源的电压是否符合要求，在电源开关和钥匙开关均处于“关”时，连接电源线；

3)用脱脂棉棒沾无水乙醇清洗光纤跳线的接头端面，将发射机已进入正常的工作状态，按动翻页按钮，对照表1，检查各项显示是否正常；

11)前面板上的Ring On/Off按钮，用于开/关蜂鸣器。按钮按下为关，建议设置在Ring On状态，开启声音告警功能。

表1  荧光显示屏(VFD)内容及解释

| 序号 | 英文显示 | 中文解释 | 告警条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLOT X | X表示槽口序号 | 无告警（只在模块式设备有此项） |
| 2 | 8900YYYYY-xx | 型号显示：8900YYYYY-产品系列 号xx-激光器输出功率，单位mW | 无告警 |
| 3 | STATUS： xxxxx | 设备工作状态显示： NORMAL - 工作正常 ALARM - 有告警 | 设备只要有告警，即显示ALARM， Status灯转红 |
| 4 | LASER KEY： xxx | 激光器钥匙开关状态显示： ON-激光器开，OFF-激光器关 | 激光器钥匙开关未打开，出现告 警并闪烁，Status灯转红 |
| 5 | OPT PWR： xx.xdBm | +Xx.xdBm：激光器输出光功率 <+0.0dBm：输出功率太低 | 激光器输出光功率低于+5dBm， 出现告警并闪烁，Status 灯转红 |
| 6 | LD BIAS： xx.xmA | xx.xmA：激光器偏置电流 <20.0mA：偏置电流太小 | 激光器偏置电流大于100mA或小 于 20mA ，出现告警并闪烁， Status灯转红 |
| 7 | LD COOL： x.xxA | +x.xxA：激光器处于致冷状态 -x.xxA：激光器处于致热状态 | 激光器温度致冷或致热电流大于 1.0A，出现告警并闪烁，Status 灯转红 |
| 8 | LD TEMP： xx.x℃ | +xx.x℃：激光器内部温度 <15.0℃：激光器温度太低 | 激光器温度高于33℃或低于17℃， 出现告警并闪烁，Status灯转红 |
| 9 | RF GAIN： xxx | MGC：手动增益控制方式 AGC：自动增益控制方式 | 无告警 |
| 10 | RF LEV： x x x x x | NORMAL：激光器调制电平正常 LOWER：激光器调制电平太低 | 激光器调制电平低于正常值，显 示：LOWER出现告警，Status 灯转红；调制电平在正常范围， 显示：NORMAL，Status 灯变绿。 |
| 11 | PWR +24V： +xx.xV | +24V电源电压显示： +xx.xV：电压值 | +24V电压偏差超10%，出现告警 并闪烁，Status灯转红。 |
| 12 | PWR +12V： +xx.xV | +12V电源电压显示： +xx.xV：电压值 | +12V电压偏差超10%，出现告警 并闪烁， Status灯转红。 |
| 13 | PWR +5V： +x.xV | +5V电源电压显示： +x.xV：电压值 | +5V电压偏差超 10%，出现告警 并闪烁，Status灯转红。 |
| 14 | PWR -12V： -xx.xV | -12V电源电压显示： -xx.xV：电压值 | -12V电压偏差超 10%，出现告警 并闪烁，Status灯转红。 |
| 15 | HOTLINE： xxx-xxxxxx | 公司热线服务电话： | 无告警 |
| 16 | S/N： xxxxxxx | 生产序列号,唯一有 可追述性 | 无告警 |

三、设备前后面板示意图

四、简易故障分析及处理

| 故障现象 | 可能的故障位置 | 检 查 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮，发射机不工作 | 交流供电电源或机 内开关电源 | 1．检查交流电源端囗有无220V交流输入。 2．检查后面板的1A保险管是否熔断。 3．开关接触是否良好。 | 1．若无220V交流输入则检修机外供电电源。 2．保险断，换相同容量的保险管。 3．上述方法不能解决，退回本公司返修。 |
| 发射机光功率下降或无光功率，光功率告警 | 1．光输出接头端面不清洁(注意：加电有光输出时，光接头切勿对准人的眼睛)。 2．激光器本身及其直流偏置电路。 3．APC控制电路。 | 用光功率计检测输出光功率 | 1．用脱脂棉蘸无水酒精轻擦光接头端面。 2．若光功率仍然低或根本无光功率输出，退回本公司返修。 |
| 监测囗 RF 调制电平低或者无射频 | 1．发射机射频输入头接触不良。 2．射频电路及AGC电路，尤其要注意各耦合电容损耗是否变大或断开。 | 用射频电平表检查射频各级电平的变化借以判断故障点。 | 1．如果是射频输入头接触不好，重新拧紧 F头，使其接触良好。 2．退回本公司返修。 |
| 电视信号噪声大、雪花点多或者有干扰 | 1．系统外如雷电、汽车点火花、家电等干扰。 2．系统内其他设备引起。 3．机箱接地不良。 4．发射机开关电源性能变坏，纹波太大。 5．发射机调制电平变得太大或太小。 |  | 1．排除其他设备、外来天电、电器等引起的干扰。 2．工程施工中，要注意屏蔽接地良好。 3．若发现发射机电源纹波变大，或者调制电平变化较大时，应退回本公司返修。 |